## Slide 1: phy挂死coredump方案设计
汇报人：李宏文
汇报日期：2026.06.23
Notes: 目标：200节点、16基站、收敛时间
v1.0：基础框架思路
v1.1：协议栈架构
v1.2：IRN接入流程和IM资源分配
v1.3：OM资源协商机制详细设计
遗留问题：
功率强弱，cp：基站调度选择，IRN 信号进行数字域滤波
同步：
节点ID
pdcp 完保密要
终端鉴权信息
核心网退网
动态协商广播
是否存在不同域的组网需求

## Slide 2: phy挂死coredump方案设计：技术原理
一、技术背景
1、对于物理层，其可见的存储器可分为内存与外存。内存又分为IM/DM，外存又分为SM/DDR。phy侧内存，Linux系统无法直接访问。
2、phy侧的任务栈/全局变量等信息都存储在IM/DM上，当出现phy挂死时，非常有必要将IM/DM内容取出，辅助定位。
二、实现步骤
实现步骤见右侧phy挂死coredump流程图（以下简称流程图）。
根据挂死核识别核所在的APC_x
执行复位APC_x的脚本命令
执行抓取DM内存的脚本命令
执行加载memdump_xxx.out程序的脚本命令
执行抓取IM内存的脚本命令
提取文件到日志服务器
phy核挂死
结束
APE0/APE1对应APC0
APE2/APE3对应APC1
会涉及多条脚本命令，见《im_dump.txt》
确认各核运行任务

## Slide 3: phy挂死coredump方案设计：技术原理
gnb_agent：执行APC堆栈信息导出脚本
执行复位APC_x的脚本命令
执行抓取DM内存的脚本命令
执行加载memdump_xxx.out程序的脚本命令
执行抓取IM内存的脚本命令
logWriter：读取内存分区文件转发到日志服务器
phy核挂死
结束
gnb_agent：定时循环检测phy挂死
内存分区/memdisk/phy/coredump
R
压缩内存分区文件然后删除原文件
内存分区/memdisk/coredump/core.phy_x_y_z.timestamp.zip
W
1s timer
当前执行的任务信息导出
看门开时， sleep 5s后reboot gnb
gnb_agent：生成coredump文件名
core.phy_x_y_z.timestamp.zip

## Slide 4: phy挂死coredump方案设计：功能分解（手动触发）
序号 | 模块 | 功能点 | 备注说明 | 意见收集
1 | PHY | 将coredump相关的.out程序放入发布软件包。 | 建议路径: .\phy\coredump\ | 
2 | gnb_agent | 触发及执行phy挂死coredump流程，以及数据提取 |  | 
3 | LogWriter | 将phy coredump信息转发日志服务器 |  | 

## Slide 5: 感谢聆听，欢迎指正 !
北京市海淀区知春路甲48号盈都大厦2号楼12B
联系电话 010-81377327
contact@yunzhiruantong.com